## Slide 1: Aufgabe 5 – Roundtrip-Path Planner
Roboterprogrammierung (RKIM121)
Professor Hein
Maurice Droll - 91711
Andreas Schmitt – 91342
16.01.2024

## Slide 2: Aufgabenstellung
Implementierung eine Roundtrip Path Planners
  Gegeben:
    Startpositionen
    Endpositionen (Zwischenziele)
  Algorithmen:
    Basic PRM
    Visibility PRM
    Lazy PRM
  Ausgabe:
    Kollisionsfreier Pfad
    Alle Endpositionen erreicht
  Spezielle Variante des Visibility PRMs

## Slide 3: Aufbau Pfadplanung Basic PRM
Roadmap bereits aufgebaut
Start & Zwischenziele bereits in Graph

## Slide 4: Aufbau Pfadplanung Visibility PRM
Roadmap bereits aufgebaut
Start & Zwischenziele bereits in Graph

## Slide 5: Spezielle Variante Visibility PRM

## Slide 6: Spezielle Variante Visibility PRM
Angepasste Funktion „LearnRoadmap"
Effizientere Node-Erzeugung
Kürzere Ausführungszeit bei Roadmap-Erstellung

## Slide 7: Aufbau Pfadplanung Lazy PRM
Initiale Roadmap bereits aufgebaut
Start & Zwischenziele bereits in Graph

## Slide 8: Benchmark-Umgebungen

## Slide 9: Auswertung der Algorithmen
Chart: Durchschnittliche Durchführungszeit (25 Wiederholungen)
| Trap | Bottleneck | Fat Bottleneck | B Rush | Circle of Death | Durchschnitt
Basic PRM | 0.32862 | 0.37935 | 0.34865 | 1.5927 | 0.54015 | 0.63789
Visibility PRM | 0.57052 | 0.41564 | 0.48151 | 11.1807 | 2.5744 | 3.0445
Optimized Visibility PRM | 0.087018 | 0.035728 | 0.13657 | 1.4649 | 0.79349 | 0.50354
Lazy PRM | 0.045981 | 0.1149 | 0.084966 | 0.37658 | 0.2446 | 0.17341

## Slide 10: Auswertung der Algorithmen
Chart: Durchschnittliche Erfolgsrate (75 Wiederholungen)
| Trap | Bottleneck | Fat Bottleneck | B Rush | Circle of Death | Durchschnitt
Basic PRM | 97.3333 | 66.6667 | 24 | 62.6667 | 28 | 55.7333
Visibility PRM | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.6667 | 99.7333
Optimized Visibility PRM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Lazy PRM | 100 | 92 | 45.3333 | 81.3333 | 12 | 66.1333

## Slide 11: Auswertung der Algorithmen
Chart: Durchschnittliche Größe der Roadmap (75 Wiederholungen)
| Trap | Bottleneck | Fat Bottleneck | B Rush | Circle of Death | Durchschnitt
Basic PRM | 207 | 206 | 206 | 206 | 205.9733 | 206.1947
Visibility PRM | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
Optimized Visibility PRM | 7.24 | 6 | 8.0267 | 15.1333 | 21.5733 | 11.5947
Lazy PRM | 118.92 | 257.12 | 199.6533 | 320.16 | 474.0933 | 273.9893

## Slide 12: Auswertung der Algorithmen
Chart: Pfadlänge (15 Wiederholungen)
| Trap | Bottleneck | Fat bottleneck | B_rush | Circle of Death | Durchschnitt
Basic PRM | 51.6154 | 50.625 | 42.75 | 60.5 | 38.6667 | 51.3056
Visibility PRM | 7.6154 | 8.1538 | 9.0769 | 14.4615 | 15.0769 | 10.8769
Optimized Visibility PRM | 7.9231 | 8.0769 | 9.0769 | 16.2308 | 15.3077 | 11.3231
Lazy PRM | 13.4615 | 16.2308 | 15.2 | 21.1 | 19.3333 | 16.6136

## Slide 13: Zusammenfassung der Auswertung
Visibility
Lazy
Basic
Erfolgsrate
Geschwindigkeit
Moderate Durchführungszeit
Geringste Erfolgsrate
Hohe Anzahl an Nodes, jedoch weniger als bei „Standard“ Visibility und Lazy PRM
Längste Durchführungszeit, nach Optimierung jedoch wesentlich geringer
Höchste Erfolgsrate
Viele Nodes, nach Optimierung jedoch sehr wenige Nodes. Reduzierung um 96,1 %.
Geringste Durchführungszeit
Moderate Erfolgsrate
Hohe Anzahl an Nodes

## Slide 14: Herausforderungen eines Roundtrip Path Planners
Herausforderung | Ursache | Lösung
Anfälligkeit für Endlosschleifen | Iterative Änderung des Zwischenziels | Erkennung eines Schleifenmusters, anschließend „manuelle“ Anpassung des nächsten Zielpunktes
Duplikate in Lösungspfad | Iterative Aktualisierung des Versuchspfads, dadurch Mehrfachnutzung von Nodes möglich | Optimierung der Teilabschnitte des Lösungspfads durch Entfernung von Duplikaten

## Slide 15: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!
Gibt es noch Fragen?